## Slide 1
第一节 楼地面工程
楼地面是指构成的基层(楼板、夯实土基)、垫层(承受地面荷载并均匀传递给基层的构造层)、填充层(在建筑楼地面上起隔音、保温、找坡或敷设暗管、暗线等作用的构造层)、隔离层(起防水、防潮作用的构造层)、找平层(在垫层、楼板上或填充层上起找平、找坡或加强作用的构造层)、结合层(面层与下层相结合的中间层)、面层(直接承受各种荷载作用的表面层)等。

## Slide 2
1．本节中的水泥砂浆、水泥石子浆、混凝土等配合比，设计规定与定额不同时，可以换算，其他不变。
2．整体面层中的楼地项目、楼梯项目，均不包括踢脚板、楼梯侧面、牵边；台阶不包括侧面、牵边；设计有要求时，按相应定额项目计算。细石混凝土、钢筋混凝土整体面层设计厚度与定额不同时，混凝土厚度可按比例换算。
3．水磨石楼地面子目，不包括水磨石面层的分格嵌条。
4．防滑条、地面分格嵌条按设计尺寸以延长米另行计算。
一、整体面层

## Slide 3
5．楼地面找平层和整体面层均按主墙间净面积以平方米计算。计算时应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、室内地沟等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3ｍ2以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。
楼地面找平层和整体面层工程量=主墙间净长度×主墙间净宽度-构筑物等所占面积

## Slide 4
6．地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度，以立方米计算。计算时，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟以及单个面积在0.3ｍ2以上的孔洞、独立柱等所占体积，不扣除间壁墙、附墙烟囱、墙垛以及单个面积在0.3ｍ2以内的孔洞等所占体积，门洞、空圈、暖气壁龛等开口部分也不增加。
地面垫层工程量=（S房-单个面积在0.3ｍ2以上孔洞独立柱及构筑物等面积）×垫层厚
S房=S底-ΣL中×外墙厚-ΣL内×内墙厚

## Slide 5
解：①找平层工程量＝(9.9－0.24)×(6－0.24)×2＋(9.9×2－0.24)×(2－0.24)＝145.71ｍ2
C20细石混凝土找平层60厚 套9-1-4 9-1-5
定额基价＝97.14＋11.96×4＝144.98元/10ｍ2
②白水泥色石子水磨石面层（20ｍｍ厚）工程量
＝(9.9－0.24)×(6－0.24)×2＋(9.9×2－0.24)×(2－0.24)
＝145.71ｍ2
白水泥色石子水磨石地面（20ｍｍ厚）
套 9-1-16 9-1-22
定额基价＝325.19＋36.35＝361.54元/10ｍ2

## Slide 6
15ｍｍ×2ｍｍ铜条单间总长度＝(9.90－0.24－0.3－0.3)×[(6.00－0.24－0.3－0.3)÷1.00＋1]＋(6.00－0.24－0.3－0.3)×[(9.90－0.24－0.3－0.3)÷1.00＋1]＝9.06×6＋5.16×10＝105.96ｍ
15ｍｍ×2ｍｍ铜条走廊总长度＝(9.90×2－0.24－0.3－0.3)×[(2－0.24－0.3－0.3)÷1.00＋1]＋(2.00－0.24－0.3－0.3)×[(9.9×2－0.24－0.3－0.3)÷1.00＋1]
＝18.96×2＋1.16×20＝61.12ｍ
15ｍｍ×2ｍｍ铜条工程量=105.96×2+61.12=273.04ｍ
水磨石地面嵌铜分隔条 套9-1-28
定额基价＝97.65元/10ｍ

## Slide 7
2．垫层是指混凝土垫层、砂石人工级配垫层、天然级配砂石垫层、灰、土垫层、碎石、碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层等材料垫层。
3．找平层是指水泥砂浆找平层，有比较特殊要求的可采用细石混凝土、沥青砂浆、沥青混凝土找平层等材料铺设。
4．隔离层是指卷材、防水砂浆、沥青砂浆或防水涂料等隔离层。
5．填充层是指轻质的松散(炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等)或块体材料(加气混凝土、泡沫混凝土、泡沫塑料、矿棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石块和板材等)以及整体材料(沥青膨胀珍珠岩、沥青膨胀蛭石、水泥膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等)填充层。

## Slide 8
6．面层是指整体面层(水泥砂浆、现浇水磨石、细石混凝土、菱苦土等面层)、块料面层(石材、陶瓷地砖、橡胶、塑料、竹、木地板)等面层。

## Slide 9
4．大理石、花岗石楼地面面层点缀子目，其点缀块料按规格块料、被点缀的主体块料按现场加工编制。点缀块料面层的工程量，按设计图示尺寸点缀的面积单独计算；不扣除被点缀的主体块料面层的工程量，其现场加工的人工、机械也不增加（加工用工已在点缀项目内考虑）。楼地面点缀是一种简单的楼地面块料拼铺方式，即在块料四角相交处各切去一个角，另镶一小块深颜色块料，起到点缀作用。

## Slide 10
注意点缀和分色小块料的区别

## Slide 11
5．楼地面铺缸砖(勾缝)子目，定额按缝宽6ｍｍ编制；铺广场砖子目，定额按缝宽5ｍｍ编制。其他块料面层项目，定额均按密缝编制。设计缝宽与定额不同时，其块料和勾缝砂浆的用量可以调整，其他不变。

## Slide 12
[案例1-2]某展览厅花岗石地面如图1-2所示。墙厚240ｍｍ，门洞口宽1000ｍｍ，地面找平层C20细石混凝土40ｍｍ厚，细石混凝土现场搅拌。地面中有钢筋混凝土柱8根，直径800ｍｍ；3个花岗石图案为圆形，直径1.8ｍ，图案外边线2.4ｍ×2.4ｍ；其余为规格块料点缀图案，规格块料600ｍｍ×600ｍｍ，点缀32个，150ｍｍ×l50ｍｍ。250ｍｍ宽济南青花岗岩围边，均用1:2.5水泥砂浆粘贴。编制石材楼地面工程工程量清单和清单报价。

## Slide 13
图1-2

## Slide 14
1．楼地面层铺地毯，定额按矩形房间编制。若遇异形房间，设计允许接缝时，人工乘系数1.10，其他不变；设计不允许接缝时，人工乘系数1.20。地毯损耗率，根据现场裁剪实际情况测定。
三、其他材料面层

## Slide 15
1．踢脚板(除缸砖、彩釉砖外)定额均按成品考虑编制，其中异形踢脚板指非矩形的形式。
2．预制水磨石踢脚板设计为异形时，执行大理石异形踢脚板子目，调整其中的大理石踢脚板，消耗量及其他均不变。
3．实木踢脚板子目，定额按踢脚板直接铺钉在墙面上编制。若设计要求做基层板，另按定额“墙、柱饰面”中护基层板子目计算。
4．踢脚板(线)根据设计做法，以定额单位的ｍ2或ｍ计算工程量。
踢脚板工程量=踢脚板净长度×高度
或 踢脚线工程量=踢脚线净长度
四、踢脚线及楼地面

## Slide 16
[例]某房屋平面如图所示，室内水泥砂浆粘贴200ｍｍ高预制水磨石踢脚板，计算工程量，确定定额项目。

## Slide 17
解：踢脚板工程量＝[(8.00－0.24＋6.00－0.24)×2＋(4.00－0.24＋3.00－0.24)×2－1.50－0.80×2＋0.12×6]×0.20＝7.54ｍ2
水泥砂浆粘贴预制水磨石踢脚板 套9-1-76
定额基价＝507.63元/10ｍ2

## Slide 18
3、楼梯面层(包括踏步及最后一级踏步宽、休息平台、小于500ｍｍ宽的楼梯井)，按水平投影面积计算。
通常情况下，当楼梯井宽度≤500ｍｍ时：
楼梯工程量=楼梯间净宽×（休息平台宽+踏步宽×步数）×（楼层数-1）
当楼梯井宽度＞500ｍｍ时：
楼梯工程量=(楼梯间净宽－楼梯井宽+0.5)×（休息平台宽＋踏步宽×步数）×（楼层数-1）

## Slide 19
当a≤500ｍｍ时，楼梯面层工程量=L×A×（n-1） n为楼层数
当a＞500ｍｍ时，楼梯面层工程量=[L×A-（a-0.5）×b]×（n-1）

## Slide 20
[例]某二层楼房，双跑楼梯平面如图所示，顶面铺花岗石板(未考虑防滑条)，水泥砂浆粘贴，计算工程量，确定定额项目。

## Slide 21
解：花岗石板楼梯工程量
=(0.3+3.0+1.5-0.12)×(3.6-0.24)=15.72ｍ2
楼梯水泥砂浆粘贴花岗石板 套9-1-57
定额基价=4255.98元/10ｍ2

## Slide 22
第二节 墙柱面工程
墙、柱面工程工程量清单共分10个分项工程清单项目，即墙面抹灰、柱面抹灰、零星抹灰、墙面镶贴块料、柱面镶贴块料、零星镶贴块料，墙饰面、柱(梁)饰面、隔断、幕墙等工程。适用于一般抹灰、装饰抹灰工程。

## Slide 23
1．一般抹灰包括石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆和麻刀灰、纸筋石灰、石膏灰等。
2．装饰抹灰包括水刷石、水磨石、斩假石(剁斧石)、干粘石、假面砖、拉条灰、拉毛灰、甩毛灰、扒拉石、喷毛灰、喷涂、喷砂、滚涂、弹涂等。
一、墙面抹灰

## Slide 24
3．墙、柱面工程所有子目，定额不分外墙、内墙，使用时按设计饰面做法和不同材质墙体，分别执行相应定额子目。
4．墙、柱面工程中凡注明砂浆种类、配合比、饰面材料型号规格的，设计与定额不同时，可按设计规定调整，但人工数量不变。

## Slide 25
5、墙面抹石灰砂浆分二遍、三遍、四遍，其标准如下：
二遍：一遍底层，一遍面层。
三遍：一遍底层，一遍中层，一遍面层。
四遍：一遍底层，一遍中层，二遍面层。

## Slide 26
抹灰等级与遍数、厚度、工序、外观质量的对应表 表1
名 称 | 普 通 抹 灰 | 中 级 抹 灰 | 高 级 抹 灰
遍 数 | 二 遍 | 三 遍 | 四 遍
厚度不大于 | 18ｍｍ | 20ｍｍ | 25ｍｍ
主要工序 | 表面压光。 | 分层赶平、修整，表面压光。 | 分层赶平、修整，表面压光。
外观质量 | 表面光滑、洁净，接槎平整。 | 表面光滑，洁净，接槎平整，灰缝,清晰顺直。 | 表面光滑，洁净，颜色均匀，无抹纹灰线平直方正，清晰。

## Slide 27
6．墙、柱面工程抹灰(含一般抹灰和装饰抹灰)子目，定额注明了抹灰厚度：
(1)厚度为××ｍｍ者，砂浆种类为一种。
(2)厚度为××ｍｍ+××ｍｍ者，砂浆种类为两种，前者为打底厚度，后者为罩面厚度。
(3)厚度为××ｍｍ+××ｍｍ+××ｍｍ者，砂浆种类为3种，前者为罩面厚度，中者为中层厚度，后者为打底厚度。
砂浆种类和抹灰厚度，设计与定额不同时，执行抹灰砂浆厚度调整子目。先调整抹灰厚度，再调整砂浆种类，其他不变。定额未注明抹灰厚度的，不作调整。

## Slide 28
7．窗台(无论内、外)抹灰的砂浆种类和厚度，与墙面一致时不另计算，否则按其展开宽度，按相应零星项目或装饰线条计算。
8．圆弧形墙面的抹灰，按相应项目人工乘以系数1.15。

## Slide 29
9．凸弧形装饰线条按下列规定执行补充定额：
(1)凸弧形装饰线条，系指突出墙面、断面外形为弧形(由抹灰形成)的直线形线条。
(2)凸弧形装饰线条，区分不同断面，按设计长度，以米计算。
(3)突出墙面的矩形混凝土或砖外表面，抹灰形成凸弧形装饰线条，该线条的断面面积应扣除混凝土或砖所占的矩形面积。
(4)线条纵向成弧形，或纵向直线连续长度小于2ｍ时，人工乘以系数1.15。

## Slide 30
10．墙面抹灰(含一般抹灰和装饰抹灰)的工程量，应扣除零星抹灰所占面积，不扣除各种装饰线条所占面积。

## Slide 31
11．内墙抹灰工程量按以下规则计算：
(1)内墙抹灰以平方米计算。计算时应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚板、挂镜线、单个面积在0.3ｍ2以内的孔洞、墙与构件交接处的面积，洞侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。

## Slide 32
(2)内墙面抹灰的长度，以主墙间的图示净长尺寸计算。其中，主墙一般是指在结构上起承重作用和功能性隔断的墙体（轻体隔断墙、间壁墙除外）。其高度确定如下：无墙裙的，其高度按室内地面或楼面至顶棚底面之间距离计算；有墙裙的，其高度按墙裙顶至顶棚底面之间距离计算。

## Slide 33
3）有顶棚的，其高度至顶棚底面另加100ｍｍ计算。
内墙抹灰工程量=主墙间净长度×墙面高度-门窗等面积+垛的侧面抹灰面积
(3)内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算(扣除或不扣除内容同内墙抹灰)。
内墙裙抹灰工程量=主墙间净长度×墙裙高度-门窗所占面积+垛的侧面抹灰面积

## Slide 34
[例]某工程如图所示，内墙面抹1:2水泥砂浆底，1:3石灰砂浆找平层，麻刀石灰浆面层，共20ｍｍ厚。内墙裙采用1:3水泥砂浆打底（19厚），1:2.5水泥砂浆面层（6厚），计算内墙面抹灰工程量，确定定额项目。
Ｍ:1000ｍｍ×2700ｍｍ 共3个
Ｃ:1500ｍｍ×1800ｍｍ 共4个

## Slide 35
解：①内墙面抹灰工程量＝[(4.50×3－0.24×2＋0.12×2)×2＋(5.40－0.24)×4]
×(3.90－0.10－0.90)－1.00×(2.70－0.90)×4－1.50×1.80×4＝118.76ｍ2
石灰砂浆砖墙面抹灰三遍(18ｍｍ厚) 套 9-2-5
定额基价＝52.28元/10ｍ2

## Slide 36
抹灰层1:3石灰砂浆每增1ｍｍ厚 套 9-2-52
定额基价＝1.67×2＝3.34元/10ｍ2
②内墙裙工程量＝[(4.50×3－0.24×2＋0.12×2)×2＋(5.40－0.24)×4－1.00×4]
×0.90＝38.84ｍ2
砖墙裙抹14ｍｍ＋6ｍｍ厚水泥砂浆 套 9-2-20
定额基价＝71.98元/10ｍ2
抹灰层1:3水泥砂浆每增1ｍｍ厚 套 9-2-54
定额基价＝2.88×5＝14.40元/10ｍ2

## Slide 37
12．外墙一般抹灰工程量按以下规则计算：
(1)外墙抹灰面积，按设计外墙抹灰的垂直投影面积以平方米计算。计算时应扣除门窗洞口、外墙裙和单个面积大于0.3ｍ2孔洞所占面积，洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面工程量内计算。
外墙抹灰工程量=外墙面长度×墙面高度-门窗等面积+垛的侧面抹灰面积

## Slide 38
(2)外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算(扣除或不扣除内容同外墙抹灰)。
外墙裙抹灰工程量=外墙面长度×墙裙高度-门窗所占面积+垛侧面抹灰面积

## Slide 39
(3)墙面勾缝按设计勾缝墙面的垂直投影面积计算。不扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积，附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积也不增加。独立柱、房上烟囱勾缝，按图示尺寸以平方米计算。
墙面勾缝工程量=墙面长度×墙面高度

## Slide 40
13．外墙各种装饰抹灰均按设计外墙抹灰的垂直投影面积计算。计算时，应扣除门窗洞口、空圈及单个面积大于0.3ｍ2孔洞所占面积，其侧壁面积不另增加。附墙垛侧面抹灰面积并入外墙抹灰工程量内计算。
外墙装饰抹灰工程量=外墙面长度×抹灰高度-门窗等面积+垛的侧面抹灰面积

## Slide 41
二、柱面抹灰
柱面抹灰项目适用于矩形柱、异形柱(包括圆形柱、半圆形柱等)。
柱装饰抹灰按结构断面周长乘以设计柱抹灰高度，以平方米计算。
柱装饰抹灰工程量=柱结构断面周长×设计柱抹灰高度

## Slide 42
三、零星抹灰
1．一般抹灰中的“零星项目”适用于各种壁柜、碗柜、过人洞、暖气壁龛、池槽、花台以及1ｍ2以内的抹灰；“装饰线条”抹灰适用于门窗套挑檐、腰线、压顶、遮阳板、楼梯边梁、宣传栏边框等展开宽度小于300ｍｍ以内的竖、横线条抹灰。展开宽度超过300ｍｍ时按“零星项目”执行。
2．装饰抹灰的“零星项目”适用于挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、压顶、栏板、扶手、遮阳板、雨篷周边等。

## Slide 43
3．外墙一般抹灰中的其他抹灰，展开宽度在300ｍｍ以内者，按延长米计算；展开宽度超过300ｍｍ以上时，按图示尺寸的展开面积计算。
其他抹灰工程量=展开宽度在300ｍｍ以内的实际长度
或 其他抹灰工程量=展开宽度在300ｍｍ以上的实际面积
4．外墙一般抹灰中的栏板、栏杆(包括立柱、扶手或压项等)设计抹灰做法相同时，抹灰按垂直投影面积，以平方米计算；设计抹灰做法不同时，按其他抹灰规定计算。
栏板、栏杆工程量=栏板、栏杆长度×栏板、栏杆抹灰高度

## Slide 44
5、装饰抹灰中的挑檐、天沟、腰线、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸的展开面积以平方米计算。

## Slide 45
[例]某工程如图所示，外墙面抹水泥砂浆，底层为1：3水泥砂浆打底14ｍｍ厚，面层为1：2水泥砂浆抹面6ｍｍ厚；外墙裙水刷石，1：3水泥砂浆打底12ｍｍ厚，素水泥浆二遍，1：2.5水泥白石子10ｍｍ厚（介格），挑檐水刷白石，厚度与配合比均与定额相同，计算外墙面抹灰和外墙裙及挑檐装饰抹灰工程量，确定定额项目。
Ｍ:1000ｍｍ×2500ｍｍ
Ｃ:1200ｍｍ×1500ｍｍ

## Slide 47
解：①外墙面水泥砂浆工程量＝(6.48＋4.00)×2×(3.6-0.10-0.90)-1.00×(2.50-0.90)-1.20×1.50×5＝43.90ｍ2
砖墙面抹水泥砂浆14ｍｍ+（1：2）6ｍｍ厚
套 9-2-20(换）
定额基价=71.98+0.069×(194.46（1：2）-180.28)
=72.96元/10ｍ2
②外墙裙水刷白石子工程量＝[(6.48＋4.00)×2-1.00]×0.90＝17.96ｍ2
砖墙面水刷白石子12ｍｍ+（1：2.5）10ｍｍ厚 套 9-2-74（换）
定额基价=176.34+0.115×(506.48-551.27)=171.19元/10ｍ2

## Slide 48
③素水泥浆工程量=[(6.48＋4.00)×2-1.00]×0.90=17.96ｍ2
每增一遍素水泥浆(无108胶) 套 9-2-112
定额基价＝7.22元/10ｍ2
④分格嵌缝工程量=[(6.48＋4.00)×2-1.00]×0.90=17.96ｍ2
分格嵌缝 套 9-2-110
定额基价＝12.76元/10ｍ2
⑤挑檐水刷石工程＝[(6.48＋4.00)×2＋0.60×8]×(0.10＋0.04)＝3.61ｍ2
挑檐水刷白石子12ｍｍ＋10ｍｍ厚 套 9-2-77
定额基价＝292.85元/10ｍ2

## Slide 49
四、墙柱面镶贴块料
1．墙面干挂大理石、花岗岩子目，定额按块料挂在膨胀螺栓上编制。若设计挂在龙骨上，龙骨单独计算，执行相应龙骨子目；扣除子目中膨胀螺栓的消耗量，其他不变。
2．外墙贴面砖项目，灰缝宽按5ｍｍ以内、10ｍｍ以内和20ｍｍ以内列项，其人工、材料已综合考虑。如灰缝超过20ｍｍ以上者，其块料及灰缝材料用量允许调整，其他不变。
3．圆弧形、锯齿形墙面镶贴块料，按相应项目人工乘以系数1.15。

## Slide 50
4．墙面镶贴块料高度大于300ｍｍ时，按墙面、墙裙项目套用；小于300ｍｍ按踢脚线项目套用。
5．镶贴块料面层子目，除定额已注明留缝宽度的项目外，其余项目均按密缝编制。若设计留缝宽度与定额不同，其相应项目的块料和勾缝砂浆用量可以调整，其他不变。
墙面贴块料面层按图示尺寸的实贴面积计算。
墙面贴块料工程量=图示长度×装饰高度

## Slide 51
[例]某变电室，外墙面尺寸如图所示，M：1500ｍｍ×2000ｍｍ；C1：1500ｍｍ×1500ｍｍ；C2：1200ｍｍ×800ｍｍ；门窗侧面宽度100ｍｍ，外墙水泥砂浆粘贴规格194ｍｍ×94ｍｍ瓷质外墙砖，灰缝5ｍｍ，计算工程量，确定定额项目。

## Slide 52
解：外墙面砖工程量=(6.24+3.90)×2×4.20-(1.50×2.00)-(1.50×1.50)-(1.20×0.80)×4+[1.50+2.00×2+1.50×4+(1.20+0.80)×2×4]×0.10=78.84ｍ2
外墙面水泥砂浆粘贴(规格194ｍｍ×94ｍｍ，灰缝5ｍｍ)瓷质面砖
套9-2-216
定额基价＝655.54元/10ｍ2

## Slide 53
3．镶贴块料面层子目，除定额已注明留缝宽度的项目外，其余项目均按密缝编制。若设计留缝宽度与定额不同，其相应项目的块料和勾缝砂浆用量可以调整，其他不变。
4．柱面贴块料面层按块料外围周长乘以装饰高度，以平方米计算。
柱面贴块料工程量=柱装饰块料外围周长×装饰高度

## Slide 54
第三节 顶棚工程
天棚工程工程量清单共分3个分项工程清单项目：即天棚抹灰、天棚吊顶和天棚其他装饰。适用于天棚装饰工程。

## Slide 55
3.顶棚抹灰
(1)顶棚抹灰面积，按主墙间的净面积计算；不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。带梁顶棚，梁两侧抹灰面积，并入顶棚抹灰工程量内计算。
顶棚抹灰工程量=主墙间的净长度×主墙间的净宽度＋梁侧面面积
(2)密肋梁和井字梁顶棚抹灰面积，按展开面积计算。
井字梁顶棚抹灰工程量=主墙间的净长度×主墙间的净宽度＋梁侧面面积

## Slide 56
[例]某工程现浇井字梁顶棚如图所示，麻刀石灰浆面层，计算工程量，确定定额项目。

## Slide 57
解：顶棚抹灰工程量=(6.60-0.24)×(4.40-0.24)+(0.40-0.12)×6.36×2+(0.25-0.12)×3.86×2×2-(0.25-0.12)×0.15×4
=31.95ｍ2
现浇混凝土面顶棚麻刀石灰浆面层 套 9-3-1
定额基价＝63.82元/10ｍ2

## Slide 58
(3)顶棚抹灰带有装饰线时，装饰线按延长米计算。装饰线的道数以一个突出的棱角为一道线。
装饰线工程量=Σ（房间净长度＋房间净宽度）×2
(4)檐口顶棚及阳台、雨篷底的抹灰面积，并入相应的顶棚抹灰工程量内计算。
(5)顶棚中的折线、灯槽线、圆弧形线、拱形线等艺术形式的抹灰，按展开面积计算，并入相应的顶棚抹灰工程量内。

## Slide 59
二、天棚吊顶
1．吊顶顶棚中龙骨是按常用材料及规格编制的。设计规定与定额不同时，可以换算，其他不变。材料的损耗率分别为：木龙骨6%，轻钢龙骨6%，铝合金龙骨7%。
2．顶棚木龙骨吊杆的规格与用量，设计与定额不同时，可以调整，其他不变。(角钢的损耗率均为6%)。

## Slide 62
3、定额中顶棚等级划分：
（1）顶棚面层在同一标高者为“一级”顶棚。
（2）顶棚面层不在同一标高，且龙骨有跌级高差者为“二级～三级”顶棚。

## Slide 63
4．轻钢龙骨、铝合金龙骨定额按双层结构编制(即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂)，如采用单层结构(大、中龙骨底面在同一水平面上)，扣除定额内小龙骨及相应配件数量，人工乘以系数0.85。
5．顶棚木龙骨子目，区分单层结构与双层结构。单层结构是指双向木龙骨形成的龙骨网片，直接由吊杆引上、与吊点固定的情况；双层结构是指双向木龙骨形成的龙骨网片，首先固定在单向设置的主木龙骨上，再由主木龙骨与吊杆连接、引上、与吊点固定的情况。

## Slide 65
6．定额中顶棚龙骨、顶棚面层分别列项，使用时分别套用相应定额。对于二级及二级以上顶棚的面层，人工乘以系数1.1。9-3-94子目中“小面积”指面积在0.03ｍ2以下。
7、顶棚装饰面开挖灯孔，按每开10个灯孔用工1.0工日计算。

## Slide 66
8、各种吊顶顶棚龙骨按主墙间净空面积以平方米计算；不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、灯孔、垛和管道所占面积。
一级吊顶顶棚龙骨工程量＝主墙间的净长度×主墙间的净宽度

## Slide 67
9、“二至三级”顶棚龙骨的工程量，按龙骨跌级高差外边线所含最大矩形（以内或以外）面积以平方米计算，套用“二至三级”顶棚龙骨定额项目。若最大跌落线向外距墙边小于等于1.2ｍ时，最大跌落线以外全部吊顶为“二至三级”顶棚龙骨；若最小跌落线其任意两对边之间的距离（或直径）小于等于1.8ｍ时，最大跌落线以内全部吊顶为“二至三级”顶棚龙骨。

## Slide 68
吊顶局部向下跌落，以最大和最小跌落线每边各加0.60ｍ为“二至三级”顶棚龙骨，其余为“一级”顶棚龙骨；若吊顶跌落的一侧为板底抹灰，该侧不得计算顶棚龙骨，另一侧为一个跌级时，按一级顶棚龙骨计算；面层按“二至三级”顶棚饰面计算。
一级吊顶顶棚龙骨工程量=主墙间的净长度×主墙间的净宽度-“二至三级”顶棚龙骨工程量

## Slide 69
11、顶棚饰面工程量按以下规则计算：
（1）顶棚装饰面积，按主墙间设计面积以平方米计算；不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占面积，但应扣除独立柱、灯带、大于0.3ｍ2的灯孔及与顶棚相连的窗帘盒所占的面积。
顶棚饰面工程量＝主墙间的净长度×主墙间的净宽度－独立柱等所占面积

## Slide 70
(2)顶棚中的折线、跌落、拱形、高低灯槽及其他艺术形式顶棚面层均按展开面积计算。由于线角较多，故增加10%的用工量。
艺术形式顶棚饰面工程量＝Σ展开长度×展开宽度

## Slide 71
[例]预制钢筋混凝土板底吊不上人型装配式U型轻钢龙骨，间距450ｍｍ×450ｍｍ，龙骨上铺钉中密度板，面层粘贴6ｍ厚铝塑板，尺寸如图所示，计算顶棚工程量，确定定额项目。

## Slide 72
解：①轻钢龙骨工程量=(12-0.24)×(6-0.24)=67.74ｍ2
不上人型装配式U型轻钢龙骨（一级），间距450ｍｍ×450ｍｍ，套 9-3-27
定额基价＝806.77元/10ｍ2
②基层板工程量=(12-0.24)×(6-0.24)-0.30×0.30=67.65ｍ2

## Slide 73
轻钢龙骨上铺钉中密度基层板 套 9-3-81
定额基价＝251.33元/10ｍ2
③铝塑板面层工程量=(12-0.24)×(6-0.24)-0.30×0.30=67.65ｍ2
面层粘贴6ｍ厚铝塑板 套 9-3-110
定额基价=1290.92元/10ｍ2

## Slide 74
[例] 某三级天棚尺寸如图所示，钢筋混凝土板下吊双层楞木，面层为塑料板，计算顶棚工程量，确定定额项目。

## Slide 75
第四节 油漆、涂料及裱糊工程
油漆、涂料、裱糊工程工程量清单共分9个分项工程清单项目，门油漆，窗油漆，木扶手及其他板条线条油漆，木材面油漆，金属面油漆，抹灰面油漆，喷刷、涂料，花饰、线条刷涂料，裱糊等。适用于门窗油漆、金属和抹灰面油漆工程。

## Slide 76
一、门窗油漆
1．木踢脚线油漆按踢脚线的计算规则计算工程量，套用其他木材面油漆项目。木踢脚板油漆，若与木地板油漆相同，并入地板工程量内计算，其工程量计算方法和系数不变。
2．其他木材面工程量系数表中的“零星木装饰”项目，指木材面油漆工程量系数表中未列的项目。

## Slide 77
3．木材面油漆的工程量分别按油漆、涂料系数表（表5-5至表5-7）的规定，并乘以系数表内的系数，以平方米计算。
油漆工程量=代表项工程量×各项相应系数
4．基层处理的工程量按其面层的工程量套用基层处理相应子目。
基层处理工程量=面层工程量
5．木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算。

## Slide 78
二、木材面油漆
1．木踢脚线油漆按踢脚线的计算规则计算工程量，套用其他木材面油漆项目。木踢脚板油漆，若与木地板油漆相同，并入地板工程量内计算，其工程量计算方法和系数不变。
2．其他木材面工程量系数表中的“零星木装饰”项目，指木材面油漆工程量系数表中未列的项目。

## Slide 79
3．木材面油漆的工程量分别按油漆、涂料系数表（表5-5至表5-7）的规定，并乘以系数表内的系数，以平方米计算。
油漆工程量=代表项工程量×各项相应系数
4．基层处理的工程量按其面层的工程量套用基层处理相应子目。
基层处理工程量=面层工程量
5．木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算。

## Slide 80
三、喷刷涂料
1．喷塑(一塑三油)大压花、中压花、喷中点的规格划分如下：
大压花：喷点压平、点面积在1.2cｍ2以上。
中压花：喷点压平、点面积在1～1.2cｍ2以内。
喷中点、幼点：喷点面积在1cｍ2以内。

## Slide 81
2．楼地面、顶棚面、墙、柱面的喷(刷)涂料、油漆工程，其工程量按装饰工程各自抹灰的工程量计算规则计算。涂料系数表（表5-11）中有规定的，按规定计算工程量并乘系数表中的系数。裱糊项目工程量，按设计裱糊面积以平方米计算。
涂刷工程量=抹灰面工程量
裱糊工程量=设计裱糊（实贴）面积
3．木材面刷防火涂料，按所刷木材面的面积计算工程量；木方面刷防火涂料，按木方所附墙、板面的投影面积计算工程量。
木材面刷防火涂料=板方框外围投影面积

## Slide 82
[例]某工程如图所示尺寸，地面刷过氯乙烯涂料，三合板木墙裙上润油粉，刷硝基清漆六遍，墙面、顶棚刷乳胶漆三遍(光面)，计算工程量，确定定额项目。

## Slide 83
①地面刷涂料工程量=(6.00-0.24)(3.60-0.24)=19.35ｍ2
地面刷过氯乙烯涂料 套 9-4-186
定额基价=136.53元/10ｍ2

## Slide 84
②墙裙刷硝基清漆工程量=[6.00-0.24+3.60-0.24]×2-1.00+0.12×2]×1.00×1.00(系数)
=17.48ｍ2
墙裙刷硝基清漆五遍 套 9-4-93
定额基价=241.35元/10ｍ2
墙裙刷硝基清漆每增一遍 套 9-4-98
定额基价=21.98元/10ｍ2

## Slide 85
③顶棚刷乳胶漆工程量=5.76×3.35=19.30ｍ2
顶棚刷乳胶漆二遍 套 9-4-151
定额基价=60.24元/10ｍ2
顶棚刷乳胶漆每增一遍 套 9-4-157
定额基价=23.59元/10ｍ2

## Slide 86
④墙面刷乳胶漆工程量=(5.76+3.36)×2×2.20-1.00×(2.70-1.00)-1.50×1.80=35.73ｍ2
墙面刷乳胶漆二遍(光面) 套 9-4-152
定额基价=56.39元/10ｍ2
墙面刷乳胶漆每增一遍 套 9-4-158
定额基价=28.72元/10ｍ2

## Slide 87
[例]某工程如图所示，内墙抹灰面满刮腻子二遍，贴对花墙纸；挂镜线刷底油一遍，调合漆二遍；挂镜线以上及顶棚刷仿瓷涂料二遍，计算工程量，确定定额项目。
四、裱糊
墙纸裱糊按设计图示尺寸以面积计算。

## Slide 88
解：①挂镜线工程量＝(9.00－0.24＋6.00－0.24)×2×0.35（系数）＝10.16ｍ
挂镜线刷底油一遍，调合漆二遍 套 9-4-4
定额基价＝15.81元/10ｍ